Ellenőrző feladatsor emelőgépkezelők oktatási anyagának elsajátításáról

Név:________________________________________________________________________

Születési helye-, ideje:_________________________________________________________

Anyja neve:__________________________________________________________________

Beosztás:____________________________________________________________________

Vizsgarend:	-	A megfelelő válasz előtti betűjelet be kell karikázni

- A vizsga sikeres, ha 15 válaszból legalább 12 megfelelő

- Sikertelen vizsga esetén azt 30 napon belül meg kell ismételni

- Ki kezelhet emelőgépet önállóan?

- Bárki, aki a 18. életévét betöltötte.

- Aki a 18. életévét betöltötte, orvosilag alkalmas, rendelkezik az adott gépre érvényes képesítéssel, rendelkezik a szükséges készségekkel és jártassággal, és írásban megbízták a feladat ellátására.

- Bárki aki rendelkezik „C” kategóriás jogosítvánnyal.

- Milyen biztonsági berendezésekkel kell rendelkeznie egy emelőgépnek?

- Fékek, mozgáshatárolók, egyéb biztonsági berendezések, jelzőberendezések.

- Védőföldelés, pótkerék, vészvilágítás, tolatóradar.

- A mai korszerű emelőgépekhez nem kellenek biztonsági berendezések.

- Milyen teendői vannak az emelőgép kezelőnek műszakkezdés előtt?

- Beöltözni a szükséges munkaruhába.

- Nincsen különösebb teendője.

- Szemrevételezéssel ellenőrizni kell a szerkezeti elemeket, ellenőrizni kell a gép biztonsági berendezéseinek működőképességét és hatékonyságát, a védőburkolatok meglétét és állapotát, a rögzítő és kötöző eszközöket, ellenőrizni kell az emelőgép naplót és a gépkönyvben leírt egyéb elemeket.

- Mik a közlekedő utakra vonatkozó legfontosabb előírások?

- A közlekedő utakat mindig fel kell festeni sárga színnel.

- Feleljen meg a munka jellegének, felülete csúszásmentes, egyenletes, botlás- és billegésmentes legyen, szélessége és szabad magassága feleljen meg a munka jellegének, ahol a forgalom megköveteli, külön kell választani a gyalogos és a járműforgalmat.

- A közlekedő utakat csak ideiglenesen szabad tárolásra használni.

- Mely terhet tilos emelőgéppel megemelni?

- Az 1 tonnánál nehezebbeket.

- Bármely terhet meg szabad emelni, amelyet az emelőgép elbír.

- Ismeretlen tömegű és súlypontú, le van erősítve vagy fagyva, súlypontja emelés közben veszélyesen eltolódhat, rögzítetlen tárgyak vannak rajta.

- Mikor jogosult és mikor köteles a munkavállaló a munkavégzést megtagadni?

- A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia.

- Akkor tagadhatja meg a munkavégzést, ha már letelt a munkaideje.

- A munkavégzést semmilyen körülmények között nem tagadhatja meg.

- Mit tilos a teher elhelyezésével kapcsolatban végezni?

- A terhet beton padlózaton elhelyezni.

- A teher lerakásának környezetében tartózkodni.

- A terhet a kötöző eszközre ráengedni és a teher alól a kötöző eszközt emelőgéppel kihúzni.

- Milyen teendői vannak az emelőgép kezelőnek műszak befejezésekor, munkaszünetkor?

- A gépet olyan helyen leállítani, amely mások mozgatását nem akadályozza, a terhet biztonságosan lerakni, a mozgó, emelő szerkezeti részeket nyugalmi helyzetbe hozni, a motort leállítani, az indítókulcsot kivenni, a gépet rögzíteni, az előírt ápolásokat elvégezni.

- Bemenni a géppel az őrzött telephelyre és ott leállítani.

- Nincsenek különösebb teendői

- Milyen vérzés fajtákat ismer?

- Kisvérkörös és nagy vérkörös vérzés.

- Hajszáleres, visszeres és ütőeres vérzés.

- Gyenge, közepes és erős vérzés.

- Mikor szükséges a terhelési diagram?

- Ha a névleges teherbírással megegyező méretű terhet kell emelni.

- Terjedelmes teher felemelésekor, ha nem ismert a súlypont.

- Olyan anyagmozgatási gépeknél, ahol a teherhordó szerkezet kinyúlása, dőlésszöge, az erőkar hossza – a teher súlypontjának elhelyezkedése függvényében – változhat.

- Mi a munkavállaló feladata baleset észlelése esetén?

- Elsősegélynyújtás, a munka közvetlen irányítójának értesítése, helyszín biztosítása.

- A balesetet okozó gép beszállítása a telephelyre.

- Várni kell, amíg intézkedés történik.

- Mi jellemzi leginkább az egyéni védőeszközöket?

- Az egyéni védőeszközt a kihordási idő lejártakor a munkáltatónak kötelező kicserélnie.

- Az egyéni védőeszköz személyi használatra szolgál, kihordási ideje nincs. Cseréről a munkavállaló ez irányú jelzése alapján a munkáltató gondoskodik. A védőeszköz a munkáltató tulajdona, a munkahelyről hazavinni tilos.

- Az egyéni védőeszközt a munkáltató pénzben is megválthatja.

- Milyen alapvető biztonságtechnikai szabályai vannak az állványon való anyagtárolásnak?

- Megfelelő teherbírás és a terhelhetőség feltüntetése, elmozdulás vagy megcsúszás ellen védeni kell, fémállványt be kell kötni az érintésvédelmi hálózatba, állványok között megfelelő közlekedési út szükséges.

- Állványon tárolni csak rekeszekben szabad, esetleg gyűjtő csomagolású termék tárolására van lehetőség.

- Állványon tárolni ömlesztett árut szabad, de csak maximum 2 m magasságig.

- Hogyan kell a teher megfogást kialakítani?

- Olyan helyen kell a megfogást kialakítani, ahol a legrövidebb függeszték alkalmazható.

- A tehernél minden esetben a legmagasabb pontján kell a megfogási pontot kialakítani.

- A teher megfogást úgy kell kialakítani, hogy sem a teher, sem a teherfelvevő eszköz ne károsodjék.

- Melyek a munkavállaló kötelezettségei a munkavégzés során?

- A lehető legnagyobb munkateljesítményt nyújtsa a teljes munkaidő alatt.

- A munkavállaló csak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelmi szabályok megtartásával végezhet munkát.

- A meghibásodott emelőgépet köteles minél hamarabb megjavítani és a munkavégzést tovább folytatni.

Kelt.:_____________ 20……. év_________________hó _____________ nap

_________________________

a vizsgázó aláírása

Értékelés:

-	A megfelelő válaszok száma: _____________________________________________

-	Értékelés (a megfelelő válasz aláhúzandó): 	MEGFELELT;		NEM FELELT MEG

-	Értékelte (aláírás): ______________________________________________________