Fűnyírás biztonsága

(oktatási tematika)

Fűnyíróval történő munkavégzéskor feltétlenül be kell tartani bizonyos biztonsági előírásokat, annak érdekében, hogy baleset ne következzék be.

A fűnyíró első üzembe helyezése előtt figyelmesen át kell olvasni a készülék, valamint a motor teljes használati utasítását. Ismerkedjen meg a kezelőszervekkel és azok kezelésével. Legyen tisztában minden funkcióval.

Soha ne engedje meg, gyerekeknek, vagy más, a kezelési utasítást nem ismerő személyeknek, hogy a fűnyíróval dolgozzanak. 16 éven aluli fiatalkorúak nem használhatják a gépet. Soha ne dolgozzon a fűnyíróval, ha mások, főleg gyerekek vagy állatok vannak a közelben.

Tartsa szem előtt, hogy a gép kezelője, illetve használója felelős a más személyeket ért balesetekért és bekövetkezett károkért.

Alkohol-, vagy kábítószer-fogyasztás, a reakciókészséget befolyásoló gyógyszerek szedése után nem szabad a fűnyíróval dolgozni.

A fűnyírót más, nem rendeltetésszerű használatra alkalmazni tilos, nem megengedett!

A kezelő testi épségének megóvása érdekében a fűnyírót nem szabad járdák tisztítására (felszívás, elfújás, hóeltakarítás), vagy fa- és sövénynyesedék aprítására használni.

Csak olyan személynek adja tovább (kölcsön) a készüléket, aki alapvetően ismeri a típust, ért a kezeléséhez, és mindig mellékelje a használati utasításokat is.

Előkészületek a fűnyírásra

- Fűnyírás közben mindig erős lábbelit és hosszú nadrágot viseljen. Ne nyírjon mezítláb vagy könnyű szandálban.

- Alaposan nézze át a nyírni kívánt területet, és távolítson el minden követ, ágat, drótot, csontot és más idegen testet.

- Használat előtt minden alkalommal ellenőrizze szemrevételezéssel, hogy a vágószerszám, a rögzítő csavar és az egész vágószerkezet kifogástalan állapotban van-e.

- Vegye figyelembe a fűnyírás idejére (napszak) vonatkozó helyi rendeleteket. (Pl. ne nyírjon füvet korán reggel vagy késő este, ha mások pihenését zavarná a motor keltette zaj.)

- Ügyeljen a saját fülének a zajvédelmére is.

Magatartás a fűnyírás alatt

- A motor indítása előtt kapcsolja ki a vágószerszámot és a meghajtást (ha lehet).

- A motor indításakor ügyeljen rá, hogy a gyújtógyertya, a hangtompító, az üzemanyagtartály fedele és a levegőszűrő a helyén legyen.

- Ne indítsa a motort, ha kiszerelte a gyújtógyertyát.

- A motor indításakor nem szabad megbillenteni a fűnyírót. A forgó kés balesetveszélyes.

- Soha ne használja a fűnyírót sérült védőberendezéssel vagy védőráccsal, vagy a beépített védőberendezések nélkül, pl. kidobófedél, illetve fűgyűjtő berendezés nélkül.

- Tartson távol másokat a veszélyes területtől.

- Csak napfény vagy jó megvilágítás mellett nyírjon.

- Biztonsági okokból mindig sértetlen fűgyűjtő-kosarat használjon.

- A gyártó által a készülékre felszerelt kapcsoló-berendezéseket tilos eltávolítani vagy áthidalni, pl. a kapcsolókart lekötni a tolófogantyúhoz.

- Lehetőleg ne nyúljon nedves füvet. A nedves fű növeli a balesetveszélyt (pl. a kezelő elcsúszhat).

- Csak lépéstempóban tolja a gépet. A gyors haladás növeli a botlás, megcsúszás, stb. miatti sérülések veszélyét.

- A benzinmotoros fűnyírókat biztonsági okokból nem szabad 25°-nál (46.6 %) meredekebb lejtőkön használni. A lejtőkön csak keresztben szabad nyírni, sohasem fel- vagy lefelé, így elkerülhető, hogy elveszítse az ellenőrzést a fűnyíró felett. Sérülésveszély! 25° lejtés 100 cm-es vízszinten távolságon 46,6 cm-es függőleges emelkedésnek felel meg.

- Lejtős terepen ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon. Lehetőleg ne nyírjon túl meredek lejtőkön, nehogy elveszítse az uralmat a készülék felett.

- A lejtő irányára keresztben nyírjon, sohase fel- vagy lefelé, mert akkor még az elszabadult fűnyíró is elgázolhatja, ha esetleg elveszti a készülék felett az ellenőrzést.

- A domboldalon való irányváltoztatáskor legyen különösen elővigyázatos, nehogy elveszítse az ellenőrzést a fűnyíró felett.

- Fokozott figyelmet igényel a fűnyíró hátrafelé mozgatása és húzása. Botlásveszély!

- Rendkívül figyelmesen járjon el, ha a fűnyírót megfordítja, vagy maga felé húzza.

- Állítsa le a motort, ha a fűnyírót nem füves területek fölötti áthaladás közben meg kell emelni, vagy a nyírási területre, illetve vissza szállítja.

- Soha ne nyissak ki a kidobófedelet és ne ürítse ki a fűgyűjtő kosarat, amíg a motor és a kés forog. A forgó kés sérüléseket okozhat.

- Sérülésveszély! Ne tegye a kezét vagy a lábát forgó alkatrészek vagy azok alá. A tolófogantyú által megadott biztonsági távolságot mindig be kell tartani.

- Kapcsolja ki a motort és húzza le a gyertyapipát:

  - mielőtt a készüléket felemeli, arrébb viszi, vagy szállítja,

  - mielőtt oldja a szorulásokat, vagy a kidobó-csatornában keletkezett eltömődés megszüntetéséhez kezd.

  - ha a kés idegen testbe ütközött. Ilyenkor meg kell vizsgálni, hogy nem sérült-e meg a vágószerszám,

  - a fűnyíró ellenőrzése, tisztítása vagy rajta végzendő bármilyen munkálatok előtt,

  - ha szokatlanul erős vibrációk lépnek fel a fűnyírón. Ebben az esetben azonnali felülvizsgálatra van szükség,

  - mielőtt magára hagyja a fűnyírót,

  - ha nem használja a gépet.

- Üzemanyag betöltéshez állítsa le a motort és legalább két percig hagyja hűlni, mielőtt leveszi a tanksapkát.

- Vegye figyelembe a vágószerszám kifutását, ami a teljes elállásig néhány másodpercet vehet igénybe.

- Helyi rendeletek szabályozhatják a kezelő minimális életkorát.

- A tűzveszély elkerülése érdekében a motort, a kipufogót és az akkumulátort és az akkumulátortartót (ha van) tartsa tisztán fűtől, falevelektől, illetve a kifolyó olajtól, benzintől, zsírtól.

Karbantartás és javítások

A készüléken és a motoron végzendő bárminemű munka előtt húzza le a gyertyapipát. Csak olyan karbantartási műveleteket végezzen el, melyek le vannak írva. Minden más munkát szakszervizzel végeztessen. Csak eredeti alkatrészeket szabad használni, mert a házilag barkácsolt „alkatrészek” nem megbízhatóak, arra felelősséget senki nem vállalhat. Ez különösen vonatkozik a vágószerszámokra. A vágószerszám kicserélésénél ügyeljen a vágószerszám helyes típusára.

- Az összes anya, csapszeg és csavar mindig erősen meg legyen húzva, hogy a gép mindig üzembiztos állapotban legyen.

- Ha a vágószerszám vagy a fűnyíró akadályba, illetve idegen testbe ütközött, le kell állítani a készüléket és szakszerűen át kell vizsgálni (esetleg forduljon a szervizhez).

- Rendszeresen ellenőrizze a fűgyűjtő szerkezet kopottságát, sérülésmentességét és működőképességét.

- Az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket biztonsági okokból cserélje ki.

- Sérült vagy megrepedt szerszámokat ne használjon tovább, és ne javítsa meg őket – hegesztéssel vagy kiegyenesítéssel – eldeformálódás, kiegyensúlyozatlanság, ezzel párhuzamosan balesetveszély léphet fel.

Figyelem! A benzin mérgező, és rendkívül gyúlékony!

- Ne tárolja a benzint szikra, nyílt láng, állandó láng, hőforrás és más gyulladási lehetőség közelében.

- A készüléket üres üzemanyagtartállyal vagy zárt üzemanyagcsappal (ha van) szállítsa.

- Csak a szabadban tankoljon, és ne dohányozzon közben.

- Benzint csak arra alkalmas tartályban tároljon. Szigorúan tilos pl. üdítős flakonban tartani benzint!

- A benzint a motor indítása előtt kell betölteni. Amíg a motor jár vagy a gép még forró, nem szabad levenni a tanksapkát, vagy tankolni.

- Az üzemanyagtankot ne töltse egészen tele, hanem csak a töltőcsonk széle alatt 4 cm-ig, hogy az üzemanyagnak legyen helye kitágulni.

- Ha kifolyt a benzin, először tisztítsa meg a szennyezett felületet, és csak utána indítsa el a motort. Amíg a benzingőzök el nem párolognak (szárazra törlés), kerülje a meggyulladás lehetőségét.

- Biztonsági okokból rendszeresen ellenőrizze az üzemanyag-vezetékek, a benzintartály, a tanksapka és a csatlakozások sérülésmentességét és tömítettségét, és szükség esetén cserélje ki őket.

- Cseréltesse ki a sérült kipufogódobokat és a kipufogó védőlemezeit.

- Soha ne legyen benzin a készülék tankjában, ha azt egy épületben tárolja. A keletkező benzingőzök nyílt láng vagy szikra hatására meggyulladhatnak.

- Várja meg, amíg a motor lehűl, és csak ezután vigye be a készüléket zárt helyiségbe.

- Ne változtasson a motor alapbeállításán és ne pörgesse túl.

- A motoros készülék mérgező kipufogógázokat termel, ha a motor jár. Ezek a gázok szagtalanok és láthatatlanok lehetnek, ezért sosem szabad zárt, vagy rosszul szellőző helyiségben dolgozni a motoros géppel. Mérgezés miatti életveszély!

- Ha a tankot ki kell üríteni, akkor a gépet a szabadba járassa üresre.

- A vágókés cseréjekor és egyéb éles alkatrészekkel való munkánál használjon védőkesztyűt.